請購單位：□維修處□生產處□環安處□資管課□倉儲處□研發處□管理處□採購處□業務一處□業務二處□稽核處

承攬商名稱：                       施工地點：                          工程名稱：

施工期間：                       廠商現場作業主管：                     聯絡電話：

- 承攬商作業種類：

| 作業種類 | 潛在危害因子 | 危害預防措施 |
| --- | --- | --- |
| ( | 一般作業、進出貨作業、 車輛駕駛作業 | 衝撞、物體飛落、物體倒塌崩塌、被撞、切割擦傷、交通事故 | 進廠作業全程佩戴安全帽等安全防護具。 進廠車輛行駛，限速20公里以下。 廠區嚴禁飲酒，酒測超標嚴禁入廠。 物品應分區堆放，加以牢固不傾倒、滾動。 駕駛堆高機應佩戴安全帽、繫好安全帶，擁有合格操作證。 堆高機未使用時應熄火，且牙叉需平放地面及拉手煞車制動。 |
| ( | 動火作業 (電焊、氧乙炔焊接及氬焊等) | 被撞、爆炸、火災、感電 | 操作人員合格證、教育訓練。 佩戴安全防護具，如焊接面罩、皮手套、絕緣手套、絕緣鞋等。 氣體鋼瓶應直立固定、裝設防回火裝置，作業場所配置合格滅火器。 作業區附近或下方若有易燃物須清除或鋪設防火毯、接火盤。 作業前檢查鋼瓶、閥門、調節器、吹管、出氣軟管等無異常、龜裂。 電焊機裝備漏電斷路器、自動防電擊裝置。 柴油、液氧貯存區等動火管制區需申請動火許可，管制區詳背面所示。 |
| ( | 營造土木施工作業 | 墜落滾落、物體飛落、物體倒塌崩塌、被撞、被夾被捲、切割擦傷、感電、噪音、震動 | 營造相關業務主管與營造作業主管合格證、作業人員教育訓練。 使用安全防護具，如安全帽、呼吸防護具、護目鏡、耳塞、手套、背負式安全帶、安全鞋等。 電氣、機械設備符合規定，實施自動檢查、作業檢點。 作業場所實施危害警示裝置及標示。 |
| ( | 局限空間/缺氧作業 (含氧量18%以下) | 缺氧、窒息、中毒、可燃性氣體 | 缺氧作業主管合格證、作業人員教育訓練。 使用安全防護具、備置救援設備，如安全帽、正壓式呼吸防護具、背負式 安全帶、防爆照明、人員活動偵測裝置、吊升救援設備等。 作業前申請作業許可，實施作業事項、作業環境檢點，進行機械通風，以測定儀器確認氧氣及危害物質濃度，對勞工無危害才可作業。 設置監督員，監控作業環境，如持續通風、連續監測、人員管制等。 |
| ( | 高架/高空/吊掛作業 (垂直離地高度2m以上) | 墜落滾落、跌倒、物體飛落、物體倒塌崩塌、感電 | 合格職安衛作業主管、操作人員證照，吊掛機具、吊籠合格檢查證。 申請作業許可，使用防墜安全防護設備，如高空作業車、合格施工架、安全網、母索、護欄及配戴背負式安全帶並正確掛勾等措施。 周遭環境管制監控，如高壓電防護、人員禁入作業範圍內等。 作業前吊掛機具、吊籠、固定處、掛勾區、施工架等設備檢點。 吊掛時留意吊掛角度、重心、捆綁方式，以牽引繩改變物體方向。 |
| ( | 機械設備操作作業、 機械設備、車輛維修作業 | 墜落滾落、衝撞、物體飛落、被撞、被夾被捲、切割擦傷、感電 | 機械設備合格證、操作人員合格證及教育訓練。 佩戴安全防護具，如安全帽、手套等，但有捲夾風險處禁佩戴手套。 操作前進行機械設備、車輛檢點及自動檢查。 維修作業前應斷電及掛牌上鎖等防護措施，維修後先巡查環境、設備，經通報後才可啟動。 |
| ( | 電氣相關作業 | 被夾被捲、切割擦傷、感電 | 操作人員合格證、教育訓練。 佩戴安全防護具，如絕緣手套、絕緣鞋等。 作業前進行電氣設備檢點及自動檢查。 電氣設備維修前應斷電及掛牌上鎖等防護措施，維修後先巡查環境、設備，經 通報後才可啟動。 對地電壓≥115V、臨時用電、及潮濕處所應加裝漏電斷路器。 實施電氣漏電裝置檢測，確實做好電氣接地。 電線嚴禁經潮濕地，跨馬路需有過陸橋裝置。 |
| ( | 特別危害健康作業 (高溫、噪音、鉛、粉塵等作業) | 健康危害 | 操作人員合格證、教育訓練。 使用安全防護具，如呼吸防護具、耳塞、防護衣、手套等。 |
| ( | 液氧、柴油、硫酸槽車灌裝作業、氣體鋼瓶卸載作業 | 被撞、與低溫之接觸、與有害物接觸、爆炸、火災 | 車輛應停妥、拉手煞車、熄火，放置輪檔、接地線接妥。 佩戴安全防護具，如安全帽、面罩、手套等。 檢查軟管、接頭、閥件、壓力指示表等設備無異常、損壞。 執行裝卸作業時，作業人員應在場監督、警戒，不可離開作業現場，並遵守物料卸載相關作業規範，管制他人禁入作業區。 |
| ( | 物料氣輸作業 (集塵灰、消石灰、焚化飛灰等作業) | 跌倒、被撞、切割擦傷、與有害物接觸、噪音 | 車輛應停妥、拉手煞車、熄火，放置輪檔、接地線接妥。 佩戴安全防護具，如安全帽、面罩、手套、呼吸防護具、耳塞等。 檢查軟管、接頭、閥件、壓力指示表等設備無異常、損壞。 氣輸作業前確認各相關接頭連接正確、無鬆脫，並正確插入插銷才可作業，輸 料過程無異常洩漏、異聲。 執行裝卸作業時，作業人員應在場監督、警戒，不可離開作業現場，並遵守物料卸載相關作業規範，管制他人禁入作業區。 物料氣輸作業輸送完畢後，確認軟管已洩壓後才可開啟接頭，並收拾軟管。 |

- 承攬商應自行整理備查資料：

1.勞保投保證明資料。2.意外險保險資料(每人不得少於300萬元)。3.人員教育訓練資料。
4.職安衛相關作業主管及機械設備操作人員合格證照。5.機械設備自動檢查表單。6.健康檢查資料。

- 進廠作業人員名單(下表由進廠人員親簽)：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

※備註：1.承攬商施工期間須遵照本公司「141300承攬商環安衛管理辦法」及勞動部職業安全衛生相關法規之規定辦理。

2.承攬商應於入廠施工作業前，填寫本表單後繳交或傳真至04-7586135標註環安處備查。